- 产品概述

TC7122是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式，适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率5W以下的反激式隔离LED恒流电源。

TC7122芯片内部集成650V功率开关，采用原边反馈模式，无需次级反馈电路，也无需补偿电路，只需要极少的外围元件即可实现恒流。采用专利的驱动和电流检测方式，芯片的工作电流极低，无需变压器辅助绕组检测和供电，进一步减少外围元器件，极大的节约了系统成本和体积。

TC7122芯片内带有高精度的电流取样电路，使得LED输出电流精度达到±5%以内。芯片采用了特有的恒流控制方式，可以达到优异的线性调整率。

TC7122具有多重保护功能，包括LED开路/短路保护，CS电阻短路保护，欠压保护，芯片过温保护等。

- 特性

- 内部集成650V功率管

- 原边反馈恒流控制，无需次级反馈电路

- 无需变压器辅助绕组检测和供电

- 芯片超低工作电流

- 宽输入电压

- ±5% LED 输出电流精度

- LED短路/开路保护

- CS电阻短路保护

- 芯片供电欠压保护

- 过温保护

- 采用SOP-8封装

- 应用范围

- LED射灯；

- LED 球泡灯；

其它LED照明

- 引脚图及引脚说明

| 引脚图 | 引脚序号 | 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | CS | 电流采样端，采样电阻接在CS和GND端之间 |
|  | 2 | GND | 芯片地 |
|  | 3 | VCC | 芯片电源 |
|  | 4 | OUT | 内部高压功率管源极 |
|  | 5，6 | DRAIN | 内部高压功率管漏极 |
|  | 7，8 | NC | 悬空 |

- 典型应用

- 极限参数

| 符号 | 参数 | 参数范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| Icc_max | VCC引脚最大电源电流 | 5 | mA |
| DRAIN | 内部高压功率管漏极到源极峰值电压 | -0.3~650 | V |
| CS | 电流采样端 | -0.3~6 | V |
| OUT | 内部高压功率管源极电压 | -0.3~18 | V |
| PDMAX | 功耗（注2） | 0.45 | W |
| Ө JA | PN结到环境的热阻 | 145 | ℃/W |
| TJ | 工作结温范围 | -40 to 150 | ℃ |
| TSTG | 储存温度范围 | -55 to 150 | ℃ |

注1：最大极限值是指超出该工作范围，芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内，器件功能正常，但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数，该规范不予保证其精度，但其典型值合理反映了器件性能。

注2：温度升高最大功耗一定会减小，这也是由TJMAX, θJA,和环境温度TA所决定的。最大允许功耗为PDMAX

(TJMAX - TA)/ θJA或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

- 推荐工作范围

| 符号 | 参数 | 参数范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| POUT 1 | 输出功率（输入电压230V+-15%） | ＜6 | W |
| POUT 2 | 输出功率（输入电压85V~265V） | ＜5 | W |
| FOP | 系统工作频率 | 65~70 | KHZ |

- 电气特性

(无特别说明情况下，VCC=14V，TA=25℃)

| 符号 | 描述 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 |
| VCC_CLAMP | VCC钳位电压 | 1mA |  | 15 | 17 | V |
| VCC_ON | VCC启动电压 | VCC上升 |  | 13.8 |  | V |
| VCC_UVLO | VCC欠压保护阈值 | VCC下降 |  | 9 |  | V |
| IST | VCC启动电流 | VCC=VCC-ON-1V |  | 60 | 100 | uA |
| IOP | VCC工作电流 | FOP=70KHZ |  | 150 | 250 | uA |
| 电流采样 |
| VCS_TH | 电流检测阈值 |  | 485 | 500 | 515 | mV |
| TLEB | 前沿消隐时间 |  |  | 500 |  | Ns |
| TDELAY | 芯片关断延迟 |  |  | 200 |  | Ns |
| 工作频率 |
| FMIN | 最小工作频率 |  |  | 5 |  | KHz |
| FMAX | 最大工作频率 |  |  | 90 |  | KHz |
| 最大占空比 |
| DMAX | 系统工作最大占空比 |  |  | 42 |  | % |
| 功率管 |
| RDS_ON | 功率管导通阻抗 | VGS=14V/IDS=0.5A |  | 15 |  | Ω |
| BVDSS | 功率管的击穿电压 | VGS=0V/IDS=250uA | 650 |  |  | V |
| IDSS | 功率管漏电流 | VGS=0V/vDS=650v |  |  | 10 | uA |
| 过温保护 |
| TSD | 热关断温度 |  |  | 150 |  | ℃ |
| TSD_HYS | 过热保护迟滞 |  |  | 25 |  | ℃ |

- 封装信息