联系方式：林先生

QQ：2355827366

| DC/DC LED恒流驱动芯片 | SM3201 |
| --- | --- |

| 芯片名称 | 封装形式 | 启动/关闭 电压 | 最高输入 电压 | 最大输出功率 (85Vac-265Vac) | 效率 | 功率因数 | 保护功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM3201 | SOT89-5 | - | 20V | 24W | >90% | >0.9 | UVLO OTP |
| 应用 | 低压LED射灯、车载LED灯、LED备用灯、LED信号灯 |

描述：

SM3201是一个连续模式高端电流采样的降压型恒流LED驱动芯片，用于驱动一颗或多颗LED。SM3201芯片适用于6V到20V的输入电压范围，内置功率开关管，采用高端采样方式控制LED电流，并通过DIM引脚实现线性调光和PWM调光功能，输出驱动电流最大可达1.2A。根据不同的输入电压和外围元件，SM3201可以驱动高达数十瓦的LED。

特点： 输出电流精度小于±5% 输入电压范围宽：6V—20V 可调整输出驱动电流，最大输出可达1.2A 内置线性调光和PWM调光 开关频率最高可达1MHz LED开路保护功能 外围元件少 转换效率可达97%

如需详细技术资料和样片测试，请随时和我联系。