反激式开关电源设计全过程

以21V63W  反激式开关电源的设计过程为例作较为详细的说明，公式的全过程不需要单 位换算，只要跟着公式的每一步计算程序进行演算，均可顺利完成你的计算任务。非常适合初学者“摸石头过河”。由于本人水平有限，出错在所难免，欢迎大家批评指正！

输入电压：175-264VAC

输出电压：21V

输出电流：3A

输出功率Po： 63W

频率设定在60KHz

占空比初步定在0.45

反馈电压取14.5V

反馈电流取100Ma

总体拓扑如下：

变压器计算

一.挑选磁芯。

考虑成本因素在此选择PC40 材质，查PC40 资料得

Bs=0.39T        Br=0.06T

^B=Bs-Br=0.39T-0.06T=0.33T

为了防止磁芯的瞬间出现磁饱和，我取低

^B 值，即0.33T*0.6=0.198T(取0.2T）

用AP 法计算磁芯

AP=[(Po/^n+Po)*1000]/2*^B*Fs*1000*J*Ku)

AP=[(63W/0.8+63W)*1000]/(2*0.2*60KHz*1000*400*0.2)

AP=0.738(mm4)

公式中

^B 是效率取0.8

Fs 开关频率60KHz

J  电流密度取400(A/cm2)

Ku 铜窗系数取0.2

根据上图，我选择大于计算AP 值的磁芯EE3528

相关参数是：

Ae=84.8mm2        AP=1.3398cm4

Aw=158mm2          AL=2600nH/H2

二.为了适应突变的负载电流，我把电源设计在临界电流模式。

临界电流IoB=0.8*Io=0.8*3A=2.4A

1.最小输入电压Vimin                ViACmin*1.2=210V

2.匝比n=[Vimin/(Vo+Vf)]*[Dmax/(1-Dmax)]

n=[210V/(21V+1V)]*[0.45/(1-0.45)]

n 7.8

3.副边峰值电流^IsB=2*IoB/(1-Dmax)

^IsB=2*2.4A/(1-0.45)

^IoB=8.72A

4.  次级电感Ls=(Vo+Vf)*(1-Dmax)*[1/(Fs*1000)]/^IsB*1000000

Ls=(21V+1V)*(1-0.45)*[1/(60KHz*1000)]/8.72A*1000000

Ls=23.58Uh

5.  原边电感Lp=n*n*Ls

Lp 7.8*7.8*23.58uH

Lp=1434uH

6.  计算连续模式时的副边峰值电流.

^Isp=Io/(1-Dmax)+(^IsB/2)

^Isp=3A/(1-0.45)+(8.72A/2)

^Isp=9.81A

7.  计算连续模式时的原边峰值电流.

^Ipp   ^Isp/n

^Ipp=9.81A/7.8

^Ipp=1.257A

三.匝数计算.

1.  原边匝数Np=Lp*^Ipp/(^B*Ae)

Np=1434uH*1.257A/(0.2*84.8)

Np=106.28T

取整Np=106T

2.副边匝数Ns=Np/n

Ns=106T/7.8

Ns=13.58T

取整Ns=14T

3.反馈匝数Nv=(Vcc+Vf)/[(Vo+Vf)/Ns]

Nv=(14.5V+1V)/[(21V+1V)/14T]

Nv=9.87T

取整Nv=10T

四.计算磁芯的空气间隙。

Ig=Np*Np*0.000001256*Ae/(Lp/1000)

Ig=106T*106T*0.000001256*84.8/(1434uH/1000)

Ig=0.83mm

五.线径.

1.  原边线径.

有效电流Iprms=Po/^n/Vimin

Iprms=63W/0.8/210V

Iprms=0.375A

线径

dwp=1.13*0.3                                          J  电流密度取4(A/mm2)

dwp=0.339mm

用两根直径0.18mm 的漆包线并绕.

- 次级线径.

dws=1.13*0.886                                      J  电流密度取4(A/mm2)

dws=1.0mm

用4 根直径0.25mm 的漆包线并绕.

- 电流趋肤深度计算.

^I=76.5/244.9

^I=0.31mm

核对dwH=^I*2*0.9

dwH=0.558mm

多股并绕时的线径必须小于或等于dwH 值，单线绕制时，线径如果超过dwH 值就要考虑采用多股并绕。

变压器结构绕制.

元器件计算

1.          保险丝计算.

Iimax=Po/^n/Vimin

Iimax=63/0.8/175

Iimax=0.45A

FUSE=0.45*Kr

FUSE                  1.998A

保险丝选择F2A250V

式中Kr 值是4.44046

具体计算公式见本人QQ 里

有详细计算过程。

2.  输入虑波电容计算.

容量

C=Vo*Io*[2*3.14/f*(Vimin/3.14/3.14-4.44)]

C=21*3*[2*3.14/50*(175/3.14/3.14-4.44)]

C=105.2Uf

最大施加电压

VH=Vimax*1.414

VH=264*1.414

VH=373.2V

电容选择100uF400V

2.    工频整流管计算.

3.    启动电阻计算.

4.    额定电流计算

5.    功率开关计算.

6.    振荡频率计算

7.    输出整流管计算.

8.    整流管RC 吸收支路计算.

9.    输出虑波电容计算.

10.  输出电感计算.

11.  TL431 外围元件计算.

12.  RCD 尖峰吸收支路计算.

13.  电流检测电阻计算.