CDZ-DALI-TPB产品

使用说明书

V 1.0.0

深圳市垅运照明电器有限公司

地址：中国�深圳市宝安区民治街道民兴工业区4栋

邮编：518131

电话：18899851589    传真：0755-29503731

E-mail : info@longyun.com

网址 : http://www.longyun.com

一、 产品概述

CDZ-DALI-TPB产品是一种DALI（数字可寻址调光接口）系统控制器。它能便捷地对DALI电子镇流器的进行重新编址，搜索地址，加入区域，设置场景等操作。它具有体积小、重量轻、LCD显示、触摸控制、无效遥控、性能稳定、便于安装等优点，十分适用于办公室、会议室、家庭等DALI调光系统的终端控制。

二、 技术参数

1、使用环境要求： ●工作温度：-10℃～50℃ ●相对湿度： ≤90％（不凝露） ●存贮温度：－55℃～＋85℃ 2、功率：≤ 0.35W（U=17V） 3、体积：115mm × 86mm × 15mm 4、安装孔：60mm

三、 使用方法

1、术语说明： 1)区域X：  X：表示编号。选择区域X，表示可以控制从属于区域X的DALI电子镇流器，不属于区域X的DALI电子镇流器不受控制。DALI电子镇流器可以加入（从属于）不同的区域。 2)群控：   选择全部，表示可以控制所有的DALI电子镇流器。 3)场景X：  X：表示编号。场景是指不同灯光亮度（照明效果）的情景。 4)搜索地址：在原来的系统上加入没有地址的DALI电子镇流器，原来的设置（如场景设置，区域设置）不会改变，而没有地址的DALI电子镇流器将会得到编址，并可以加入区域。 ◆适用于增加或更换DALI电子镇流器而需要编址的情况。 5)重新编址：所有的DALI电子镇流器都会恢复出厂默认参数，原来的设置（如场景设置，区域设置等）将会取消，区域、场景需要重新设置。        ◆适用于全部DALI电子镇流器需要重新设置（场景，区域）的情况。

模式：群控

操作：

2、主操作界面

1)系统上电后会自动进入�主操作界面�，LCD显示如图1。

◆提示：�主操作界面�是最常用的操作界面，对DALI系统的 灯光控制主要在此界面操作。                                      图 1 2)系统的模式选择只有�区域X�或�群控�，所以必须把DALI电子镇流器加入区域后，才能在�主操作界面�对它进行控制。 3)操作的基本方式：先选择操作的模式（如�群控�，�区域1�、�区域2�），再进行开关，调光等操作（如：�关灯�、�最大�、�场景1�）。 ※按键操作： ●区域X键：选择�区域X�模式 ●群控键： 选择�群控�模式  ●关灯(功能)键：短按：关灯          长按：进入�设置选择�界面 ●╋键： 短按：最大      长按：调亮 ●━键： 短按：最小

长按：调暗 ●场景X键：短按：选择场景X(灯光切换到场景X)        长按：键内场景切换(如：场景1(5)键，原来是场景1，长按后可切换到场景5)

1、场景设置

2、搜索地址

3、�设置选择�界面

1)在�主操作界面�时，长按�关灯(功能)�键，系统会进入�设置选择�

界面，LCD显示如图2。 2)�设置选择�界面共有五项信息： 1.场景设置   2.搜索地址                  图 2 3.重新编址   4.系统设置   5.系统信息 ※按键操作： ●╋键：向上滚动菜单 ●━键：向下滚动菜单

模式：群控

功率：

●关灯(功能)键：进入相应的设置界面

●群控(取消)键：取消(返回主操作界面)

3.1、场景设置                                                         图 3 1) 在�设置选择�界面选择�场景设置�，按�关灯(功能)�键进入场景设置，LCD显示如图3。 ◆提示：在进行场景设置前，必须先对DALI电子镇流进行编址(搜索地址或重新编址)，并加入区域。  2)通过 �╋�键、�━�键，�区域1(4)�键，�关灯(功能)�键调节到合适的场景。 ◆提示：先按�区域1(4) �键选择操作对象，再按�╋�键，�━�键或�关灯(功能) 键�，可以调节出不同的灯光环境。 ※按键操作： ●╋键： 短按：功率增加1%      长按：加速功率增加速度 ●━键： 短按：功率减小1%      长按：加速功率减小速度

●区域1(4)键：   短按：在�群控�,�区域1-6�间切换

设置为：场景X

是    否

●关灯(功能)键： 短按：关灯

长按：进入场景保存界面

●群控(取消)键： 取消(返回) 3)长按�关灯(功能) �键进入场景保存界面，LCD显示如图4。                   图 4 ◆提示：若需要保存，按�场景1(5) �键选择保存为场景X，再按�╋�键或�━�键选择�是�，然后按�关灯(功能) �键确定。 ※按键操作： ●场景1(5)键：  选择保存至场景X ●╋键：        选择�是�，�否� ●━键：        选择�是�，�否�

是否进行搜索？

是    否

●关灯(功能)键：短按：若选择�是�，将保存到场景X

若选择�否�，不保存

●群控(取消)键： 取消(返回)

3.2、搜索地址                                                         图 5 1)在�设置选择�界面选择�搜索地址�，按�关灯(功能)�键进入搜索，LCD显示如图5。

◆提示：若要搜索地址，按�╋�键或�━�键选择�是�，再按�关灯(功能) �键确定。 ※按键操作： ●╋键：     选择�是�，�否�

●━键：     选择�是�，�否�

地址：1     1/X

区域：区域1

●关灯(功能)键：短按：若选择�是�， 进行搜索地址

若选择�否�，不进行搜索地址

●群控(取消)键： 取消(返回) 2)搜索过程需要一定的时间，请等待搜索完成。                                 图 6 3)搜索完成后，系统自动进入�加入区域�过程，显示如图6。此时，可以对已经编好地址的DALI电子镇流器加入不同的区域。在加入区域过程中，被选中的地址会变为最亮，其余的会变为最暗。 ◆提示：地址X加入区域X的过程： ①按�区域1(4) �键选择好一个区域X ②按�╋�键或�━�键选择需要加入区域X的地址X ③短按�关灯(功能) �键将地址X加入区域X ④重复②③步，把需要加入区域X的地址都加入区域X，直至完成。 ◆提示：从区域X删除地址X的过程： ①按�╋�键或�━�键选择需要从区域X删除的地址X ②按�区域1(4) �键选择区域X ③长按�关灯(功能) �键将地址X从区域X中删除。  ◆说明：图6中�地址：1 �表示当前DALI的地址号是1，�1/X�表示共有X个DALI电子镇流器，当前地址号1在系统的排第1。  ※按键操作： ●╋键：      选择下一个 ●━键：      选择上一个

●区域1(4)键：   选择区域X

是否进行编址？

是    否

●关灯(功能)键： 确定(加入区域X)

●群控(取消)键： 取消(返回)

3.3、重新编址                                                         图 7 1)在�设置选择�界面选择�重新编址�，按�关灯(功能) �键进入重新编址，LCD显示如图7。 ◆提示：若要重新编址，按�╋�键或�━�键选择�是�，再按�关灯(功能) �键确定。 2)编址过程需要一定的时间，请等待编址完成。 3)编址完成后，系统自动进入�加入区域�过程，LCD显示如图6。

区域：1

场景：1

4)加入区域过程参考 3.2 - 3)。

◆提示：重新编址将DALI电子镇流器恢复出厂默认参数，清除所有的场景

设置，区域设置。

3.4、系统设置                                                          图 8 1)在�设置选择�界面选择�系统设置�，按�关灯(功能) �键进入系统设置，LCD显示如图8。 2)本系统有六个区域，八个场景，编号为区域1-6和场景1-8。在系统设置里，可以对区域1-6设置为DALI协议中的组1-16，对场景1-8设置为DALI协议中的场景1-16。

◆提示： A:改变区域X设置步骤： ①按�区域1(4) �键选择需要改变的区域 ②按�╋�键或�━�键选择序号           ③重复①②过程，直到全部选择正确           ④按�关灯(功能) �键弹出区域保存界面 ⑤按�╋�键或�━�键选择�是�，�否�           ⑥按�关灯(功能) �键确定 B:改变场景X设置步骤： ①按�场景1(5) �键选择需要改变的场景 ②按�╋�键或�━�键选择序号           ③重复①②过程，直到全部选择正确           ④按�关灯(功能) �键弹出场景保存界面 ⑤按�╋�键或�━�键选择�是�，�否�           ⑥按�关灯(功能) �键确定 ※按键操作： ●╋键：     光标显示的数加1 ●━键：     光标显示的数减1 ●区域1(4)键：  选择区域1-6 ●场景1(5)键：  选择场景1-8   ●关灯(功能)键：保存设置 ●群控(取消)键：取消(返回)

|  | 默认值 |  | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域1 | 1 | 场景1 | 1 |
| 区域2 | 2 | 场景2 | 2 |
| 区域3 | 3 | 场景3 | 3 |
| 区域4 | 4 | 场景4 | 4 |
| 区域5 | 5 | 场景5 | 5 |
| 区域6 | 6 | 场景6 | 6 |
|  |  | 场景7 | 7 |
|  |  | 场景8 | 8 |
|  | 默认值 |  | 默认值 |
| 区域1 | 1 | 场景1 | 1 |
| 区域2 | 2 | 场景2 | 2 |
| 区域3 | 3 | 场景3 | 3 |
| 区域4 | 4 | 场景4 | 4 |
| 区域5 | 5 | 场景5 | 5 |
| 区域6 | 6 | 场景6 | 6 |
|  |  | 场景7 | 7 |
|  |  | 场景8 | 8 |

3) 本系统默认的设置如表1：

◆提示：一般情况下不要改变系统设置。当要求的区域超过6个或场景超过8个的时候很有用，可以使用两个CDZ-DALI-TPB,把其中一个的�区域1-6�改为�7-12�，�场景1-8�改为�9-16�，这样就扩展成为有12个区域，16个场景的控制系统。在DALI系统中使用CDZ-DALI-TPB的数量最多不要超过3个。                                                             表 1 3.5、系统信息 1)在�设设置选择�界面选择�系统信息�，按�关灯(功能)�键进入系统信息。 ※按键操作： ●群控(取消)键： 取消(返回)  4、无线遥控功能    配套使用的遥控器，可以实现无线控制，如开灯、关灯，场景切换，调光等操作。